Инструкция по сборке готового комплекта бани бочки на участке

Для монтажа потребуется 2 человека

Список инструментов

- Уровень

- 2 киянки

- Кровельный молоток

- Лобзик

- Малярный скотч

- Монтажный нож

- Циркулярная пила с ограничителем

- Шуруповерт

- 2 кисточки для покраски ( широкая и маленькая,  можно одну среднюю)

- Рулетка

- Карандаш

ЭТАП 1

Подготавливаем место

Баню можно ставить на землю, т.к. она дает небольшую усадку, но мы советуем подготовить фундамент. Щебень, бетонные плиты, песок, плитка или брус.

ВАЖНО: чем ровнее у Вас будет участок, тем быстрее соберется баня.

Варианты площадок

ЭТАП 2

Подготавливаем материал

Круглые стены с дверьми и окнами ставим рядом с местом установки.

Доски подписаны на стрейч-пленке:  левый низ, правый низ, левый верх, правый верх.

Разложите доски таким образом чтобы стоя лицом ко входу, у Вас:

Справа от руки  находились:  внизу правый верх, затем сверху правый низ,

Слева от руки находились: левый верх внизу, а сверху  левый низ.

Разложите другие принадлежности:

- Печка

- Труба

- Банка с пропиткой

- Черепица

- Полки

- Саморезы

- Кровельные гвозди

- Протопочные 2 листа

ЭТАП 3

Устанавливаем пол

Поставьте ноги бани приблизительно на нужном расстоянии. Покрасьте ноги специальной пропиткой с помощью кисточки.

Соберите пол, пазом вверх.  Проверьте уровень. Подставьте под ноги бани кирпич или обрезки досок для того чтобы поймать уровень. Покрасьте пол пропиткой с нижней стороны.

Поставьте стены в паз в полу. Это самое тяжелое. Можете попросить в помощь кого то. Чтобы стены не упали, прикрутите к ним поперечные доски и сделайте упоры с каждой стороны.

ЭТАП 4

Собираем стены

Работать нужно в вдвоем. Возьмите доску левый или правый низ ( в зависимости с какой стороны начинаете). Вставляете доски пазом в стены. Плотно подколачивая их киянкой с обеих сторон. Через одну доску желательно вкручивать саморез, чтобы конструкция плотно держалась. Или натягивать стяжные ремни с двух сторон. Обратите внимание, что если сильно бить киянкой, то пол может ездить с другой стороны. Всегда проверяйте уровень.

Верхняя стыковочная доска состоит из двух полусфер, она должна встать с небольшой натяжкой, если этого не произошло и доски не встают, подпилите вдоль доску с  помощью циркулярной пилой с ограничителем. Не переживайте если 1-2 доски останутся (это запасные)

ЭТАП 5

Натягиваем хомуты

Просуньте хомуты под баней. Проверьте, что они не перекручены, стяните вместе. Хомуты стягиваются тяжело, поэтому работать нужно вдвоем. Один тянет с двух сторон, другой накручивает  гайку.  Используйте ключи на 12-13. Когда докрутите до предела, возьмите киянку и проколотите по периметру хомута и снова стяните. В конце лучше использовать разводной ключ. Стяжка должна быть очень прочной. Баня должна хрустеть.

ЭТАП 6

Черепица

Возьмите прямоугольное полотно и пустите его вдоль бани чуть выше середины бани

Затем возьмите полотно с зубцами и аккуратно разрежьте его пополам. Уберите пленку внутри и прикрепите широкой стороной к краю бочки. Затем продолжайте ряд только из целых полотен. Заканчивается ряд второй половинкой.

Чередуйте: один ряд начинается и заканчивается половинками, второй только целые.

ЭТАП 7

Установка печки и трубы

- Возьмите металлический прямоугольный протопочный лист, совместите его с антипригарным покрытием.

Установите оба листа перпендикулярно, на место установки печки к дальней стенке бани. Прикрутите короткими саморезами листы и поставьте сверху печку.

- Прикиньте с помощью трубы и карандаша,  где вам нужно сделать отверстие в крыше, чтобы просунуть трубу. Выпелите отверстие в крыше с помощью лобзика. Труба должна легко проходить сквозь него.

- Возьмите запчасти трубы и бак

- Поставьте сперва короткую трубу на печку

- Затем поставьте сендвич трубу на переходник и просуньте его в отверстие в крыше.

Установите бак и зафиксируйте на него трубу.

- Со стороны улицы натяните к основанию трубы  мастер флешь и прибейте его к бане кровельными гвоздями. Затем сверху на трубу поставьте козырек

Прикручиваем к баку кран. Ставим  по размеру лавки, кладем пол. Внутри у Вас должна получиться вот такая конструкция.

На трубу снаружи сверху ставим фартук чашечкой к потолку.

Вот и все. Баня готова! Осталось провести электрику и покрасить баню пропиткой.

Первый раз протопите печку вхолостую, чтобы выгорели масла с производства. На второй раз уже можете мыться.

Также не забывайте регулярно баню проветривать.

По возникшим вопросам обращайтесь по тел: 8-992-009-52-28